## Slide 1: PA 4 异常、中断与I/O ——PA 4-1 异常和中断的响应
2020年12月24日 / 12月25日
南京大学《计算机系统基础》课程组
计算机系统基础 Programming Assignment

## Slide 2: 前情提要
PA 1 – 实现了基本的运算单元
PA 2 – 实现了各种指令和程序的装载，NEMU（几乎）等价于图灵机（除了没有无限长的纸带）
PA 3 – 引入了保护机制，引入分页机制打破物理内存限制，多个进程互不干扰
能力上讲：能够同时执行多项复杂的科学计算任务，但是不能处理任何异常情况，也无法和外面的世界产生任何互动

## Slide 3: PA 4-1要解决的问题
异常和中断的响应（以做一道蛋炒饭为类比）
  正常的控制流
    热锅、添油、炒蛋、炒饭、加佐料……
    按照菜谱规定步骤顺序执行或跳转
  异常的控制流
    内部异常
      正要炒饭，发现饭没有煮熟！这饭没法炒了！
      和正在执行的指令有关的同步事件（执行到那一步才会出错）
    外部中断
      突然厨房外面一声大吼：“不要辣的！”
      和正在执行的指令无关的异步事件（不知何时到来）
  问题：CPU和操作系统如何配合响应内部和外部的异常?

## Slide 4: PA 4-1 异常和中断的响应

## Slide 5: 异常和中断
内部异常：在执行一条指令时，由处理器在其内部检测到的，与正在执行的指令相关的同步事件
  故障：缺页、非法操作码、除数为零……
  陷阱：用户程序主动调用操作系统处理例程
  终止：执行指令时发生严重错误，如内存校验错误
外部中断：典型地由I/O设备触发，与当前正在执行的指令无关的异步事件

## Slide 6: 异常和中断的响应
操作系统先和机器打好招呼
  初始化中断描述符表（我们不模拟实模式的向量中断）
如果出现了n号异常，你就去执行内存地址x开始，我准备好的处理程序啊~
哦
异常/中断号 | 处理程序入口地址
N1 | XXXX
N2 | YYYY
… | …
Nn | ZZZZ
在能够响应中断之前，操作系统先准备好IDT
宏观步骤1/2

## Slide 7: 异常和中断的响应
响应过程
  CPU检测到异常或中断后，根据异常和中断号去查表得到处理程序的入口地址，处理完后返回原程序继续
1. 检测到异常或中断！
宏观步骤2/2
在操作系统准备好IDT之后，机器就能够响应中断了

## Slide 8: 异常和中断的响应
响应过程
  CPU检测到异常或中断后，根据异常和中断号去查表得到处理程序的入口地址，处理完后返回原程序继续
1. 检测到异常或中断！
2. 出大事了！赶紧保护一下当前程序执行状态！
EFLAGS
断点
宏观步骤2/2
在操作系统准备好IDT之后，机器就能够响应中断了

## Slide 9: 异常和中断的响应
1. 检测到异常或中断！
2. 出大事了！赶紧保护一下当前程序执行状态！
异常/中断号 | 处理程序入口地址
N1 | XXXX
N2 | YYYY
… | …
Nn | ZZZZ
3. 使用异常和中断号查表，得到中断处理程序入口地址
EFLAGS
断点
响应过程
  CPU检测到异常或中断后，根据异常和中断号去查表得到处理程序的入口地址，处理完后返回原程序继续
宏观步骤2/2
在操作系统准备好IDT之后，机器就能够响应中断了

## Slide 10: 异常和中断的响应
1. 检测到异常或中断！
2. 出大事了！赶紧保护一下当前程序执行状态！
异常/中断号 | 处理程序入口地址
N1 | XXXX
N2 | YYYY
… | …
Nn | ZZZZ
3. 使用异常和中断号查表，得到中断处理程序入口地址
保护现场
处理异常/中断
恢复现场
4. 转到OS提供的异常/中断处理程序继续执行
EFLAGS
断点
响应过程
  CPU检测到异常或中断后，根据异常和中断号去查表得到处理程序的入口地址，处理完后返回原程序继续
宏观步骤2/2
在操作系统准备好IDT之后，机器就能够响应中断了

## Slide 11: 异常和中断的响应
1. 检测到异常或中断！
2. 出大事了！赶紧保护一下当前程序执行状态！
异常/中断号 | 处理程序入口地址
N1 | XXXX
N2 | YYYY
… | …
Nn | ZZZZ
3. 使用异常和中断号查表，得到中断处理程序入口地址
保护现场
处理异常/中断
恢复现场
4. 转到OS提供的异常/中断处理程序继续执行
5. 处理结束iret恢复程序执行状态
6. 回到断点继续执行原程序
EFLAGS
断点
响应过程
  CPU检测到异常或中断后，根据异常和中断号去查表得到处理程序的入口地址，处理完后返回原程序继续
宏观步骤2/2
在操作系统准备好IDT之后，机器就能够响应中断了

## Slide 12: 异常和中断的响应
响应过程各个步骤 – 检测异常或中断的到来
1. 检测到异常或中断！
内部异常（陷阱 - 系统调用，其它情况不模拟）
外部中断（典型由I/O设备触发）
int指令触发
CPU中断引脚
每执行完一条指令查看一次

## Slide 13: NEMU中实现中断响应
在NEMU中实现对中断的响应
  在nemu/src/cpu/cpu.c中do_intr()函数
void exec(uint32_t n)
{
while (n > 0 && nemu_state == NEMU_RUN)
{
if(!is_nemu_hlt)
{
instr_len = exec_inst();
cpu.eip += instr_len;
n--;
}
#if defined(HAS_DEVICE_TIMER) || defined(HAS_DEVICE_VGA) || defined(HAS_DEVICE_KEYBOARD) || defined(HAS_DEVICE_AUDIO)
do_devices();
#endif
#ifdef IA32_INTR
do_intr(); // check for interrupt
#endif
}
}

## Slide 14: 异常和中断的响应
响应过程各个步骤 – 检测异常或中断的到来 并获得
1. 检测到异常或中断！
内部异常（陷阱 - 系统调用，其它情况不模拟）
外部中断（典型由I/O设备触发）
int 0x80
中断控制器（i8259）提供
异常和中断号

## Slide 15: NEMU中实现中断响应
在NEMU中实现对中断的响应
  在nemu/src/cpu/cpu.c中do_intr()函数
void exec(uint32_t n)
{
while (n > 0 && nemu_state == NEMU_RUN)
{
if(!is_nemu_hlt)
{
instr_len = exec_inst();
cpu.eip += instr_len;
n--;
}
#if defined(HAS_DEVICE_TIMER) …
do_devices();
#endif
#ifdef IA32_INTR
do_intr();
#endif
}
}
#ifdef IA32_INTR
void do_intr()
{
if (cpu.intr && cpu.eflags.IF)
{
// get interrupt number
uint8_t intr_no = i8259_query_intr_no();
assert(intr_no != I8259_NO_INTR);
// tell the PIC interrupt info received
i8259_ack_intr();
// raise interrupt
raise_intr(intr_no);
}
}
#endif

## Slide 16: 异常和中断的响应
响应过程各个步骤 – 第一阶段保护程序状态
2. 出大事了！赶紧保护一下当前程序执行状态！
EFLAGS
断点
第一阶段保护（硬件完成）：
依次将EFLAGS, CS, EIP寄存器的值压栈

## Slide 17: 异常和中断的响应
异常/中断号 | 处理程序入口地址
N1 | XXXX
N2 | YYYY
… | …
Nn | ZZZZ
3. 使用异常和中断号查表，得到中断处理程序入口地址
响应过程各个步骤 – 根据异常或中断号查询IDT
内部异常（陷阱 - 系统调用，其它情况不模拟）
外部中断（典型由I/O设备触发）
int 0x80
中断控制器（i8259）提供
异常和中断号

## Slide 18: NEMU中实现中断响应
在NEMU中实现对中断的响应
  在nemu/src/cpu/cpu.c中do_intr()函数
void exec(uint32_t n)
{
while (n > 0 && nemu_state == NEMU_RUN)
{
if(!is_nemu_hlt)
{
instr_len = exec_inst();
cpu.eip += instr_len;
n--;
}
#if defined(HAS_DEVICE_TIMER) …
do_devices();
#endif
#ifdef IA32_INTR
do_intr();
#endif
}
}
#ifdef IA32_INTR
void do_intr()
{
if (cpu.intr && cpu.eflags.IF)
{
// get interrupt number
uint8_t intr_no = i8259_query_intr_no();
assert(intr_no != I8259_NO_INTR);
// tell the PIC interrupt info received
i8259_ack_intr();
// raise interrupt
raise_intr(intr_no);
}
}
#endif

## Slide 19
void raise_intr(uint8_t intr_no) {
#ifdef IA32_INTR
- printf("Please implement raise_intr()");
- assert(0);
+ // Trigger an exception/interrupt with 'intr_no'
+ // 'intr_no' is the index to the IDT
+ // Push EFLAGS, CS, and EIP
+ // Find the IDT entry using 'intr_no'
+ // Clear IF if it is an interrupt
+ // Set CS:EIP to the entry of the interrupt handler, need to reload CS with load_sreg()
#endif
}
nemu/src/cpu/intr.c

## Slide 20: 异常和中断的响应
异常/中断号 | 处理程序入口地址
N1 | XXXX
N2 | YYYY
… | …
Nn | ZZZZ
3. 使用异常和中断号查表，得到中断处理程序入口地址
响应过程各个步骤 – 使用异常或中断号查中断描述符表
中断描述符表（IDT）
+-----------------+-----------------+---+---+---------+-----+-----------+
| OFFSET 31..16 | P |DPL|0 1 1 1 1|0 0 0|(NOT USED) |4
+-----------------------------------+---+---+---------+-----+-----------+
| SELECTOR | OFFSET 15..0 |0
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
+-----------------+-----------------+---+---+---------+-----+-----------+
| OFFSET 31..16 | P |DPL|0 1 1 1 1|0 0 0|(NOT USED) |4
+-----------------------------------+---+---+---------+-----+-----------+
| SELECTOR | OFFSET 15..0 |0
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
+-----------------+-----------------+---+---+---------+-----+-----------+
| OFFSET 31..16 | P |DPL|0 1 1 1 1|0 0 0|(NOT USED) |4
+-----------------------------------+---+---+---------+-----+-----------+
| SELECTOR | OFFSET 15..0 |0
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
门描述符的数组
首地址存储在idtr寄存器中，由lidt指令负责装入

## Slide 21: 异常和中断的响应
异常/中断号 | 处理程序入口地址
N1 | XXXX
N2 | YYYY
… | …
Nn | ZZZZ
3. 使用异常和中断号查表，得到中断处理程序入口地址
响应过程各个步骤 – 中断描述符表
中断描述符表（IDT）
    64位门描述符(Gate Descriptor)
      中断门(Interrupt Gate)
      陷阱门(Trap Gate)
      任务门(Task Gate)
80386 TRAP GATE
31 23 15 7 0
+-----------------+-----------------+---+---+---------+-----+-----------+
| OFFSET 31..16 | P |DPL|0 1 1 1 1|0 0 0|(NOT USED) |4
+-----------------------------------+---+---+---------+-----+-----------+
| SELECTOR | OFFSET 15..0 |0
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

## Slide 22: 异常和中断的响应
异常/中断号 | 处理程序入口地址
N1 | XXXX
N2 | YYYY
… | …
Nn | ZZZZ
3. 使用异常和中断号查表，得到中断处理程序入口地址
响应过程各个步骤 – 中断描述符表
中断描述符表（IDT）
    64位门描述符(Gate Descriptor)
      中断门(Interrupt Gate)
      陷阱门(Trap Gate)
      任务门(Task Gate)
80386 TRAP GATE
31 23 15 7 0
+-----------------+-----------------+---+---+---------+-----+-----------+
| OFFSET 31..16 | P |DPL|0 1 1 1 1|0 0 0|(NOT USED) |4
+-----------------------------------+---+---+---------+-----+-----------+
| SELECTOR | OFFSET 15..0 |0
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
中断门和陷阱门就是type字段不一样

## Slide 23: 异常和中断的响应
异常/中断号 | 处理程序入口地址
N1 | XXXX
N2 | YYYY
… | …
Nn | ZZZZ
3. 使用异常和中断号查表，得到中断处理程序入口地址
响应过程各个步骤
中断描述符表（IDT）
    64位门描述符(Gate Descriptor)
      中断门(Interrupt Gate)
      陷阱门(Trap Gate)
      任务门(Task Gate)
80386 TRAP GATE
31 23 15 7 0
+-----------------+-----------------+---+---+---------+-----+-----------+
| OFFSET 31..16 | P |DPL|0 1 1 1 1|0 0 0|(NOT USED) |4
+-----------------------------------+---+---+---------+-----+-----------+
| SELECTOR | OFFSET 15..0 |0
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
处理程序入口地址对应的段内偏移量
跳转逻辑地址=段选择符+段内偏移量

## Slide 24: 异常和中断的响应
异常/中断号 | 处理程序入口地址
N1 | XXXX
N2 | YYYY
… | …
Nn | ZZZZ
响应过程各个步骤 – 跳转到处理程序执行
中断描述符表（IDT）
保护现场
处理异常/中断
恢复现场
4. 转到OS提供的异常/中断处理程序继续执行
跳转前决定是否允许中断嵌套？
当处理外部中断时，清除EFLAGS寄存器中的IF位，实现关中断，不允许嵌套
当处理内部异常时，不清除EFLAGS寄存器中的IF位，不关闭中断，允许嵌套

## Slide 25: 小例子
NEMU约定：当处理外部中断时，清除EFLAGS寄存器中的IF位，实现关中断，不允许嵌套（也不考虑中断的优先级）
用户进程
键盘按键：a -> b -> c
期待输出：a -> b -> c
中断处理程序
输出
按键
a
b
c

## Slide 26: 小例子
NEMU约定：当处理外部中断时，清除EFLAGS寄存器中的IF位，实现关中断，不允许嵌套（也不考虑中断的优先级）
用户进程
键盘按键：a -> b -> c
期待输出：a -> b -> c
中断处理程序
输出
按键
输出
输出
a
b
c

## Slide 27: 异常和中断的响应
异常/中断号 | 处理程序入口地址
N1 | XXXX
N2 | YYYY
… | …
Nn | ZZZZ
响应过程各个步骤 – 跳转到处理程序执行
中断描述符表（IDT）
保护现场
处理异常/中断
恢复现场
4. 转到OS提供的异常/中断处理程序继续执行
第二阶段保护程序状态（处理程序软件完成）：
pusha - 将各通用寄存器的值压栈

## Slide 28: 异常和中断的响应
异常/中断号 | 处理程序入口地址
N1 | XXXX
N2 | YYYY
… | …
Nn | ZZZZ
响应过程各个步骤 – 跳转到处理程序执行
中断描述符表（IDT）
保护现场
处理异常/中断
恢复现场
4. 转到OS提供的异常/中断处理程序继续执行
处理异常/中断：
使用TrapFrame传递参数（若有）
  先把参数按约定放在各通用寄存器中
  pusha保护现场
  push %esp ??? 对应代码理解
完成对异常/中断的处理

## Slide 29: 异常和中断的响应
异常/中断号 | 处理程序入口地址
N1 | XXXX
N2 | YYYY
… | …
Nn | ZZZZ
响应过程各个步骤 – 跳转到处理程序执行
中断描述符表（IDT）
保护现场
处理异常/中断
恢复现场
4. 转到OS提供的异常/中断处理程序继续执行
恢复现场：
popa - 将各通用寄存器的值弹栈
修改TrapFrame中的内容
  popa的时候将TrapFrame中内容弹栈到各通用寄存器，可以实现返回值功能

## Slide 30: 异常和中断的响应
响应过程各个步骤 – iret恢复原程序断点
5. 处理结束iret恢复程序执行状态
6. 回到断点继续执行原程序
iret
按照第一阶段保护程序状态对应的次序正确弹栈
将eip设置为原程序需要恢复执行的位置（断点）

## Slide 31: NEMU中的任务

## Slide 32: NEMU中实现异常（系统调用）响应
第一步：更改配置和在nemu中添加必要的硬件/指令
  include/config.h
    定义宏 #define IA32_INTR
    make clean
  在nemu/include/cpu/reg.h中定义 IDTR 结构体
    参照手册
  并在 CPU_STATE中添加idtr寄存器和中断引脚（框架代码已经提供）
  实现包括lidt、cli、sti、int、pusha、popa、iret等指令
    部分指令要先写完第三步才能做

## Slide 33: NEMU中实现异常（系统调用）响应
第二步：理解Kernel初始化中断描述符表的内容
  在init_cond()中调用了init_idt()
  init_idt()位于kernel/src/irq/idt.c
void init_cond()
{
#ifdef IA32_INTR
/* Reset the GDT, since the old GDT in start.S cannot be used in the future. */
init_segment();
/* Set the IDT by setting up interrupt and exception handlers.
* Note that system call is the only exception implemented in NEMU.
*/
init_idt();
/* Enable interrupts. */
sti();
#endif

## Slide 34: NEMU中实现异常（系统调用）响应
第二步：理解Kernel初始化中断描述符表的内容
  在init_cond()中调用了init_idt()
  init_idt()位于kernel/src/irq/idt.c
void init_cond()
{
#ifdef IA32_INTR
/* Reset the GDT, since the old GDT in start.S cannot be used in the future. */
init_segment();
/* Set the IDT by setting up interrupt and exception handlers.
* Note that system call is the only exception implemented in NEMU.
*/
init_idt();
/* Enable interrupts. */
sti();
#endif
/* Each entry of the IDT is either an interrupt gate, or a trap gate */
static GateDesc idt[NR_IRQ];
/* Setup a interrupt gate for interrupt handler. */
static void set_intr(GateDesc *ptr, uint32_t selector, uint32_t offset, uint32_t dpl) {…}
void init_idt() {
…
set_trap(idt + 0, SEG_KERNEL_CODE << 3, (uint32_t)vec0, DPL_KERNEL);
…
/* the system call 0x80 */
set_trap(idt + 0x80, SEG_KERNEL_CODE << 3, (uint32_t)vecsys, DPL_USER);
set_intr(idt+32 + 0, SEG_KERNEL_CODE << 3, (uint32_t)irq0, DPL_KERNEL);
set_intr(idt+32 + 1, SEG_KERNEL_CODE << 3, (uint32_t)irq1, DPL_KERNEL);
set_intr(idt+32 + 14, SEG_KERNEL_CODE << 3, (uint32_t)irq14, DPL_KERNEL);
/* the ``idt'' is its virtual address */
write_idtr(idt, sizeof(idt));
sti();
}

## Slide 35: NEMU中实现中断响应
第三步：在NEMU中实现对中断的响应
  在nemu/src/cpu/cpu.c中do_intr()函数
void exec(uint32_t n)
{
while (n > 0 && nemu_state == NEMU_RUN)
{
instr_len = exec_inst();
cpu.eip += instr_len;
n--;
#ifdef IA32_INTR
// check for interrupt
do_intr();
#endif
}
}
#ifdef IA32_INTR
void do_intr()
{
if (cpu.intr && cpu.eflags.IF)
{
// get interrupt number
uint8_t intr_no = i8259_query_intr_no();
assert(intr_no != I8259_NO_INTR);
// tell the PIC interrupt info received
i8259_ack_intr();
// raise interrupt
raise_intr(intr_no);
}
}
#endif

## Slide 36: NEMU中实现异常（系统调用）响应
第三步：在NEMU中实现对异常的响应
  在nemu/src/cpu/intr.c中实现raise_intr()函数
void raise_intr(uint8_t intr_no) {
#ifdef IA32_INTR
- printf("Please implement raise_intr()");
- assert(0);
+ // Trigger an exception/interrupt with 'intr_no'
+ // 'intr_no' is the index to the IDT
+ // Push EFLAGS, CS, and EIP
+ // Find the IDT entry using 'intr_no'
+ // Clear IF if it is an interrupt
+ // Set CS:EIP to the entry of the interrupt handler
+ // need to reload CS with load_sreg()
#endif
}
void raise_sw_intr(uint8_t intr_no) {
// return address is the
// next instruction
cpu.eip += 2;
raise_intr(intr_no);
}
int 指令调用这个接口，why？
NEMU的重要简化：
都是ring0不考虑权限

## Slide 37: NEMU中实现异常（系统调用）响应
第四步：理解Kernel对于0x80号系统调用的响应方式
#include "trap.h"
const char str[] = "Hello, world!\n";
int main()
{
asm volatile( "movl $4, %eax;" // system call ID, 4 = SYS_write
"movl $1, %ebx;" // file descriptor, 1 = stdout
"movl $str, %ecx;" // buffer address
"movl $14, %edx;" // length
"int $0x80");
HIT_GOOD_TRAP;
return 0;
}
testcase/src/hello-inline.c

## Slide 38: NEMU中实现异常（系统调用）响应
第四步：理解Kernel对于0x80号系统调用的响应方式
#include "trap.h"
const char str[] = "Hello, world!\n";
int main()
{
asm volatile( "movl $4, %eax;" // system call ID, 4 = SYS_write
"movl $1, %ebx;" // file descriptor, 1 = stdout
"movl $str, %ecx;" // buffer address
"movl $14, %edx;" // length
"int $0x80");
HIT_GOOD_TRAP;
return 0;
}
testcase/src/hello-inline.c
void raise_sw_intr(uint8_t intr_no) {
// return address is the
// next instruction
cpu.eip += 2;
raise_intr(intr_no);
}

## Slide 39: NEMU中实现异常（系统调用）响应
第四步：理解Kernel对于0x80号系统调用的响应方式
void init_idt() {
…
/* the system call 0x80 */
set_trap(idt + 0x80, SEG_KERNEL_CODE << 3, (uint32_t)vecsys, DPL_USER);
…
}
.globl vecsys; vecsys: pushl $0; pushl $0x80; jmp asm_do_irq
.globl asm_do_irq
.extern irq_handle
asm_do_irq:
pushal
pushl %esp # ???
call irq_handle
addl $4, %esp
popal
addl $8, %esp
iret
kernel/src/irq/do_irq.S
kernel/src/irq/idt.c

## Slide 40: NEMU中实现异常（系统调用）响应
第四步：理解Kernel对于0x80号系统调用的响应方式
void irq_handle(TrapFrame *tf) {
int irq = tf->irq; //结合kernel/src/irq/do_irq.S，理解tf怎么传进来的
…
else if (irq == 0x80) {
do_syscall(tf); //tf又当作参数传给了do_syscall，tf里面有什么？
}
…
}
kernel/src/irq/irq_handle.c
static void sys_write(TrapFrame *tf) {
// 设置 tf -> eax 是想干吗？
tf->eax = fs_write(tf->ebx, (void*)tf->ecx, tf->edx);
}
void do_syscall(TrapFrame *tf) {
switch(tf->eax) { //tf -> eax哪儿来的，最早是谁设置的？
…
case SYS_write: sys_write(tf); break; // SYS_write等都是预定义好的常量
…
}
}
kernel/src/syscall/do_syscall.c
pushl %esp # ???

## Slide 41: NEMU中实现异常（系统调用）响应
void init_idt() {
…
/* the system call 0x80 */
set_trap(idt + 0x80, SEG_KERNEL_CODE << 3, (uint32_t)vecsys, DPL_USER);
…
}
.globl vecsys; vecsys: pushl $0; pushl $0x80; jmp asm_do_irq
.globl asm_do_irq
.extern irq_handle
asm_do_irq:
pushal
pushl %esp # ???
call irq_handle
addl $4, %esp
popal
addl $8, %esp
iret
kernel/src/irq/do_irq.S
响应完后恢复现场，iret，对于0x80系统调用，当初保存的返回地址是多少？
第四步：理解Kernel对于0x80号系统调用的响应方式
kernel/src/irq/idt.c

## Slide 42: NEMU中实现异常（系统调用）响应
执行hello-inline测试用例并看到屏幕输出
nemu trap output: Hello, world!
PA 4-1 小任务一：完成上述编码和理解工作，并且：

## Slide 43: NEMU中实现中断响应
以时钟中断为例
  在include/config.h中定义宏HAS_DEVICE_TIMER并make clean；
  在nemu/include/cpu/reg.h的CPU_STATE中添加uint8_t intr成员，模拟中断引脚；
  在nemu/src/cpu/cpu.c的init_cpu()中初始化cpu.intr = 0；
  在nemu/src/cpu/cpu.c的exec()函数while循环体，每次执行完一条指令后调用do_intr()函数查看并处理中断事件；
  执行make test_pa-4-1；
  触发Kernel中的panic，找到该panic并移除
完整跟踪一下从nemu/src/device/dev/timer.c中发出timer interrupt到触发panic的整个过程，就可以全懂
timer interrupt是由sdl.c中的线程定时调用发出的
PA 4-1 小任务二：开启时钟中断并理解响应过程

## Slide 44: 祝大家学习快乐，身心健康！
欢迎大家踊跃参加问卷调查
PA 4-1到此结束
PA 3-3截止：2020年1月10日24时