## Slide 1: PA 3-3 分页机制的模拟
2020年12月10日 / 12月11日
南京大学《计算机系统基础》课程组
计算机系统基础 Programming Assignment

## Slide 2: 前情提要
对这一块有点不满意
PA 3-1 食材摆太远，取用太耗时，引入Cache
PA 3-2 管理太混乱，引入了分段机制，代码段、数据段、栈段

## Slide 3: PA 3-3 分页机制的动机
对这一块有点不满意
PA 3-1 食材摆太远，取用太耗时，引入Cache
PA 3-2 管理太混乱，引入了分段机制，代码段、数据段、栈段
PA 3-3 主存太小，多进程管理困难，引入分页机制

## Slide 4: 分段机制回顾
PA 3-2 实现分段机制后NEMU的地址转换过程
uint32_t vaddr_read(vaddr_t vaddr, uint8_t sreg, size_t len) {
assert(len == 1 || len == 2 || len == 4);
#ifndef IA32_SEG
return laddr_read(vaddr, len);
#else
uint32_t laddr = vaddr;
if( ??? ) {
laddr = segment_translate(vaddr, sreg);
}
return laddr_read(laddr, len);
#endif
}
uint32_t laddr_read(laddr_t laddr, size_t len) {
return paddr_read(laddr, len);
}
线性地址直接作为物理地址使用
做段级地址转换：
逻辑地址 -> 线性地址

## Slide 5: 分段机制回顾
分段机制有什么优点？
  提供了保护机制（可以做权限和越界检查）
  将不同类型的数据（代码、栈、数据）分开管理
NEMU工作在ring 0的扁平模式
  虽然以上的优点都没有直接的体现
  但是充分发挥了教育意义

## Slide 6: 分段机制回顾
分段机制有什么局限性？
  局限性1：物理内存大小的限制
y = segment_translate(x) = seg.base + x < HWADDR_MAX
x=有效地址
y=线性地址
在分段机制下，可寻址的空间无法突破物理内存大小的限制

## Slide 7: 分段机制回顾
分段机制有什么局限性？
  局限性1：物理内存大小的限制
y=线性地址
在分段机制下，可寻址的空间无法突破物理内存大小的限制
x=有效地址
在“扁平模式”下（段基址设为0，界限为全1）
某个段可寻址的最大空间为？
y = segment_translate(x) = seg.base + x < HWADDR_MAX

## Slide 8: 分段机制回顾
分段机制有什么局限性？
  局限性1：物理内存大小的限制
y=线性地址
在分段机制下，可寻址的空间无法突破物理内存大小的限制
在“扁平模式”下（段基址设为0，界限为全1）
某个段可寻址的最大空间为？
232 B = 4GB
x=有效地址
y = segment_translate(x) = seg.base + x < HWADDR_MAX

## Slide 9: 分段机制回顾
分段机制有什么局限性？
  局限性1：物理内存大小的限制
  局限性2：多进程并行
Initial EIP
|
Physical Address v
0x0 0x30000 0x100000
+------------------+---+---------------+---+-------------------+-------------+
|Testcase ELF File | ~ |Kernel Binary | ~ |Testcase Binary | ~ |
+------------------+---+---------------+---+-------------------+-------------+
我们知道Kernel占多少字节，通过修改testcase/Makefile设置-Ttext为0x100000来避免内存区域的冲突。
Kernel和Testcase并存时内存的划分

## Slide 10: 分段机制回顾
Initial EIP
|
Physical Address v
0x0 0x30000 0x100000
+------------------+---+---------------+---+-------------------+-------------+
|Testcase ELF File | ~ |Kernel Binary | ~ |Testcase Binary | ~ |
+------------------+---+---------------+---+-------------------+-------------+
如果同时存在多个testcase要同时运行，且装载顺序在运行时动态确定，就没办法在编译时就确定各个进程内存起始地址，管理起来非常麻烦。
Kernel和Testcase并存时内存的划分
分段机制有什么局限性？
  局限性1：物理内存大小的限制
  局限性2：多进程并行

## Slide 11: 解决方法：分页机制
每个进程有自己独占的虚拟地址空间
虚拟地址空间和物理地址之间以“页”为单位对应
主存中放不下的“页”放到磁盘上去

## Slide 12: 分页机制的基本思路
解决局限1：寻址空间无法突破物理内存空间的限制
寄存器
主存/内存
硬盘
存储器的层次结构
越来越大
越来越慢
上层看做下层的缓存
Cache
分页
下层看做上层的扩展

## Slide 13: 分页机制的基本思路
解决局限1：寻址空间无法突破物理内存空间的限制
要点：
上层和下层存储器按照同样的大小划分成一个个“单元”
解决上下层存储器“单元”之间的映射问题

## Slide 14: 分页机制的基本思路
解决局限2：多个进程并行运行，同时占用内存时的分配问题
存储器的层次结构
…
主存
进程1
进程2
进程3
要点：
3. 各个进程在运行前不需要关心运行时的内存分配情况
4. 各个进程运行时所占用的物理内存“单元”不要起冲突（除非指明要共享）

## Slide 15: 分页机制的基本思路
要点
上层和下层存储器按照同样的大小划分成一个个“单元”
解决上下层存储器“单元”之间的映射问题
各个进程在运行前不需要关心运行时的内存分配情况
各个进程运行时所占用的物理内存“单元”不要起冲突（除非指明要共享）
解决局限1：寻址空间无法突破物理内存空间的限制
解决局限2：多个进程并行运行，同时占用内存时的分配问题

## Slide 16: 分页机制的具体实施

## Slide 17: 1 – 定义虚拟地址空间和物理地址空间
每一个进程都有独立的4GB（32位）的存储空间可用
实际物理内存小一点
（NEMU=128MB）
不妨想象每个进程的4GB空间在运行时都存储在硬盘上
实际上并不需要这么做，只需假想每一个进程都有4GB的空间即可
物理内存真实可寻址的地址空间
物理地址空间
虚拟地址空间

## Slide 18: 虚拟地址空间
如何突破分段机制下对可寻址空间的限制？和多进程内存管理的困难？
  为每个进程提供了一个独立的、极大的虚拟地址空间
未使用区
只读数据和代码
可读写数据
动态生成的堆
共享库映射区
用户栈
操作系统内核区
0
0x08048000
0x40000000
0xc0000000
0xffffffff
Linux中一个进程的虚拟地址空间
每个进程独占0x0 – 0xffffffff
类比：对餐厅的每个客户而言，整个冰箱好像都归一个人用
程序员无需考虑运行时内存的分配情况，只需针对虚拟地址空间进行编译就可以了

## Slide 19: 2 – 完成虚拟地址和物理地址间映射
多个进程的独立虚拟地址空间要映射到同一个物理地址空间
要点
上层和下层存储器按照同样的大小划分成一个个“单元”
解决上下层存储器“单元”之间的映射问题
各个进程在运行前不需要关心运行时的内存分配情况
各个进程运行时所占用的物理内存“单元”不要起冲突（除非指明要共享）

## Slide 20
0x0 进程1 0xffffffff 0x0 进程2 0xffffffff
虚拟地址空间
物理地址空间
128MB
要点
上层和下层存储器按照同样的大小划分成一个个“单元”
解决上下层存储器“单元”之间的映射问题
各个进程在运行前不需要关心运行时的内存分配情况
各个进程运行时所占用的物理内存“单元”不要起冲突（除非指明要共享）

## Slide 21
0x0 进程1 0xffffffff 0x0 进程2 0xffffffff
虚拟地址空间
物理地址空间
128MB
要点
上层和下层存储器按照同样的大小划分成一个个“单元”
解决上下层存储器“单元”之间的映射问题
各个进程在运行前不需要关心运行时的内存分配情况
各个进程运行时所占用的物理内存“单元”不要起冲突（除非指明要共享）

## Slide 22
0x0 进程1 0xffffffff 0x0 进程2 0xffffffff
虚拟地址空间
物理地址空间
128MB
虚拟页
物理页（页框），约定一个页的大小为4KB
要点
上层和下层存储器按照同样的大小划分成一个个“单元”
解决上下层存储器“单元”之间的映射问题
各个进程在运行前不需要关心运行时的内存分配情况
各个进程运行时所占用的物理内存“单元”不要起冲突（除非指明要共享）

## Slide 23
0x0 进程1 0xffffffff 0x0 进程2 0xffffffff
虚拟地址空间
物理地址空间
128MB
要点
操作系统维护各个进程的虚拟页和物理页之间的映射关系
每个进程维护一个页表
上层和下层存储器按照同样的大小划分成一个个“单元”
解决上下层存储器“单元”之间的映射问题
各个进程在运行前不需要关心运行时的内存分配情况
各个进程运行时所占用的物理内存“单元”不要起冲突（除非指明要共享）
不妨想象

## Slide 24
0x0 进程1 0xffffffff 0x0 进程2 0xffffffff
虚拟地址空间
物理地址空间
128MB
磁盘
要点
1）主存中放不下的页放磁盘
上层和下层存储器按照同样的大小划分成一个个“单元”
解决上下层存储器“单元”之间的映射问题
各个进程在运行前不需要关心运行时的内存分配情况
各个进程运行时所占用的物理内存“单元”不要起冲突（除非指明要共享）

## Slide 25
0x0 进程1 0xffffffff 0x0 进程2 0xffffffff
虚拟地址空间
物理地址空间
128MB
磁盘
1）主存中放不下的页放磁盘
2）需要时从磁盘装入主存
装载&替换
要点
要访问的虚拟页不在主存：发生缺页异常
上层和下层存储器按照同样的大小划分成一个个“单元”
解决上下层存储器“单元”之间的映射问题
各个进程在运行前不需要关心运行时的内存分配情况
各个进程运行时所占用的物理内存“单元”不要起冲突（除非指明要共享）

## Slide 26
0x0 进程1 0xffffffff 0x0 进程2 0xffffffff
虚拟地址空间
物理地址空间
128MB
磁盘
1）主存中放不下的页放磁盘
2）需要时从磁盘装入主存
修改映射
要点
要访问的虚拟页不在主存：发生缺页异常
上层和下层存储器按照同样的大小划分成一个个“单元”
解决上下层存储器“单元”之间的映射问题
各个进程在运行前不需要关心运行时的内存分配情况
各个进程运行时所占用的物理内存“单元”不要起冲突（除非指明要共享）

## Slide 27
为每个进程提供了一个独立的、极大的虚拟地址空间
  将主存看做磁盘的缓存，主存中只保留当前活动的程序和数据对应的页，有效利用主存空间，拓展每个进程的可寻址空间
  每个进程拥有一致的虚拟地址空间，方便管理
  每个进程的虚拟地址空间为私有，提供保护
分段机制有什么局限性？
  局限性1：物理内存大小的限制
  局限性2：多进程并行
分页机制

## Slide 28
操作系统维护各个进程的虚拟页和物理页之间的映射关系
每个进程维护一个页表
要点
核心问题
上层和下层存储器按照同样的大小划分成一个个“单元”
解决上下层存储器“单元”之间的映射问题
各个进程在运行前不需要关心运行时的内存分配情况
各个进程运行时所占用的物理内存“单元”不要起冲突（除非指明要共享）

## Slide 29: 分页机制 – 页表
  某个进程的某个虚拟页在不在物理内存中
  某个进程的某个虚拟页映射到哪个物理页（页框）
虚拟页号 | 在不在主存 | 对应哪个物理页
0x0 | 在 | 0x100
0x1 | 在 | 0x30
0x2 | 不在 | N/A
0x3 | 不在 | N/A
0x4 | 不在 | N/A
0x5 | 在 | 0x1234
… | … | …
每个进程都有一个表格
各进程表格每一项对应的物理页之间不产生冲突
操作系统管理着所有进程的页表
进程间相互隔离
这个表叫‘页表’

## Slide 30: 分页机制 – 页表
虚拟页号 | 在不在主存 | 对应哪个物理页
0x0 | 在 | 0x100
0x1 | 在 | 0x30
0x2 | 不在 | N/A
0x3 | 不在 | N/A
0x4 | 不在 | N/A
0x5 | 在 | 0x1234
… | … | …
页表在内存中存储为一个页表项的数组
一个页表项
Present位：在不在主存
物理页框号（20位，一页4KB）
  某个进程的某个虚拟页在不在物理内存中
  某个进程的某个虚拟页映射到哪个物理页（页框）

## Slide 31: 分页机制 – 页表
…
页表在内存中存储为一个页表项的数组

## Slide 32: 分页机制 – 页表
…
页表在内存中存储为一个页表项的数组
给出32位线性地址，约定一个页为4KB = 212B
31 0

## Slide 33: 分页机制 – 页表
…
页表在内存中存储为一个页表项的数组
给出32位线性地址，约定一个页为4KB = 212B
31 12 11 0
页内地址
页号

## Slide 34: 分页机制 – 页表
…
页表在内存中存储为一个页表项的数组
给出32位线性地址，约定一个页为4KB = 212B
页内地址
页号
以页号为索引（下标）
找到页表项
31 12 11 0

## Slide 35: 分页机制 – 页表
…
页表在内存中存储为一个页表项的数组
给出32位线性地址，约定一个页为4KB = 212B
页内地址
页号
页内地址
页框号
若P==1，将页号替换成对应物理页框号
若P==0，则发生缺页异常
页内地址不变
页级地址转换得到32位物理地址
31 12 11 0
31 12 11 0

## Slide 36: 分页机制 – 页表
…
页表在内存中存储为一个页表项的数组
给出32位线性地址，约定一个页为4KB = 212B
页内地址
页号
因为磁盘太慢了，不能浪费任何可能的物理页，因此虚拟页和物理页之间采用全相联映射
多少项？
31 12 11 0

## Slide 37: 分页机制 – 页表
…
页表在内存中存储为一个页表项的数组
给出32位线性地址，约定一个页为4KB = 212B
页内地址
页号
220项
32位 = 4字节一项
因为磁盘太慢了，不能浪费任何可能的物理页，因此虚拟页和物理页之间采用全相联映射
31 12 11 0

## Slide 38: 分页机制 – 页表
…
页表在内存中存储为一个页表项的数组
给出32位线性地址，约定一个页为4KB = 212B
页内地址
页号
220项
32位 = 4字节一项
一个页表4MB，在内存中找到连续的4MB的数组空间不容易
因为磁盘太慢了，不能浪费任何可能的物理页，因此虚拟页和物理页之间采用全相联映射
31 12 11 0

## Slide 39: 分页机制 – 页表
…
页表在内存中存储为一个页表项的数组
给出32位线性地址，约定一个页为4KB = 212B
页内地址
页号
220项
32位 = 4字节一项
一个页表4MB，在内存中找到连续的4MB的数组空间不容易
拆分为两级页表
因为磁盘太慢了，不能浪费任何可能的物理页，因此虚拟页和物理页之间采用全相联映射
31 12 11 0

## Slide 40: 分页机制 – 页表
PAGE FRAME
+-----------+-----------+----------+ +---------------+
| DIR | PAGE | OFFSET | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+----+ | |
| | | | |
+-------------+ | +------------->| PHYSICAL |
| | | ADDRESS |
| PAGE DIRECTORY | PAGE TABLE | |
| +---------------+ | +---------------+ | |
| | | | | | +---------------+
| | | | |---------------| ^
| | | +-->| PG TBL ENTRY |--------------+
| |---------------| |---------------|
+->| DIR ENTRY |--+ | |
|---------------| | | |
| | | | |
+---------------+ | +---------------+
^ | ^
+-------+ | +---------------+
| CR3 |--------+
+-------+
给出32位线性地址，约定一个页为4KB = 212B
得到32位物理地址

## Slide 41: 分页机制 – 页表
PAGE FRAME
+-----------+-----------+----------+ +---------------+
| DIR | PAGE | OFFSET | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+----+ | |
| | | | |
+-------------+ | +------------->| PHYSICAL |
| | | ADDRESS |
| PAGE DIRECTORY | PAGE TABLE | |
| +---------------+ | +---------------+ | |
| | | | | | +---------------+
| | | | |---------------| ^
| | | +-->| PG TBL ENTRY |--------------+
| |---------------| |---------------|
+->| DIR ENTRY |--+ | |
|---------------| | | |
| | | | |
+---------------+ | +---------------+
^ | ^
+-------+ | +---------------+
| CR3 |--------+
+-------+
得到32位物理地址
页目录项，长得和页表项几乎一样，给出了下一级页表所在的物理页框号
给出32位线性地址，约定一个页为4KB = 212B
一个页表项

## Slide 42: 分页机制 – 页表
PAGE FRAME
+-----------+-----------+----------+ +---------------+
| DIR | PAGE | OFFSET | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+----+ | |
| | | | |
+-------------+ | +------------->| PHYSICAL |
| | | ADDRESS |
| PAGE DIRECTORY | PAGE TABLE | |
| +---------------+ | +---------------+ | |
| | | | | | +---------------+
| | | | |---------------| ^
| | | +-->| PG TBL ENTRY |--------------+
| |---------------| |---------------|
+->| DIR ENTRY |--+ | |
|---------------| | | |
| | | | |
+---------------+ | +---------------+
^ | ^
+-------+ | +---------------+
| CR3 |--------+
+-------+
得到32位物理地址
正常页表项
给出32位线性地址，约定一个页为4KB = 212B
一个页表项

## Slide 43: 分页机制 – 页表
PAGE FRAME
+-----------+-----------+----------+ +---------------+
| DIR | PAGE | OFFSET | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+----+ | |
| | | | |
+-------------+ | +------------->| PHYSICAL |
| | | ADDRESS |
| PAGE DIRECTORY | PAGE TABLE | |
| +---------------+ | +---------------+ | |
| | | | | | +---------------+
| | | | |---------------| ^
| | | +-->| PG TBL ENTRY |--------------+
| |---------------| |---------------|
+->| DIR ENTRY |--+ | |
|---------------| | | |
| | | | |
+---------------+ | +---------------+
^ | ^
+-------+ | +---------------+
| CR3 |--------+
+-------+
得到32位物理地址
1024项
每项4B
1024项
每项4B
给出32位线性地址，约定一个页为4KB = 212B
两级页表结构
一个页表项

## Slide 44: 分页机制 – 页表
PAGE FRAME
+-----------+-----------+----------+ +---------------+
| DIR | PAGE | OFFSET | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+----+ | |
| | | | |
+-------------+ | +------------->| PHYSICAL |
| | | ADDRESS |
| PAGE DIRECTORY | PAGE TABLE | |
| +---------------+ | +---------------+ | |
| | | | | | +---------------+
| | | | |---------------| ^
| | | +-->| PG TBL ENTRY |--------------+
| |---------------| |---------------|
+->| DIR ENTRY |--+ | |
|---------------| | | |
| | | | |
+---------------+ | +---------------+
^ | ^
+-------+ | +---------------+
| CR3 |--------+
+-------+
得到32位物理地址
1024项
每项4B
1024项
每项4B
给出32位线性地址，约定一个页为4KB = 212B
正好一页
正好一页
一个页表项

## Slide 45
1024项
占4KB
1024项
占4KB
1024项
占4KB
…
20位物理页框号
20位物理页框号
20位物理页框号
20位物理页框号
1024个

## Slide 46
1024项
占4KB
1024项
占4KB
1024项
占4KB
…
20位物理页框号
20位物理页框号
20位物理页框号
20位物理页框号
1024个
页表基地址

## Slide 47
1024项
占4KB
1024项
占4KB
1024项
占4KB
…
20位物理页框号
20位物理页框号
20位物理页框号
20位物理页框号
页表基地址
按页对齐
按页对齐
按页对齐

## Slide 48: 分页机制 – 页表
PAGE FRAME
+-----------+-----------+----------+ +---------------+
| DIR | PAGE | OFFSET | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+----+ | |
| | | | |
+-------------+ | +------------->| PHYSICAL |
| | | ADDRESS |
| PAGE DIRECTORY | PAGE TABLE | |
| +---------------+ | +---------------+ | |
| | | | | | +---------------+
| | | | |---------------| ^
| | | +-->| PG TBL ENTRY |--------------+
| |---------------| |---------------|
+->| DIR ENTRY |--+ | |
|---------------| | | |
| | | | |
+---------------+ | +---------------+
^ | ^
+-------+ | +---------------+
| CR3 |--------+
+-------+
得到32位物理地址
1024项
每项4B
1024项
每项4B
给出32位线性地址，约定一个页为4KB = 212B
DIR 位？
PAGE 位？
OFFSET 位？
1
2
3

## Slide 49: 分页机制 – 页表
PAGE FRAME
+-----------+-----------+----------+ +---------------+
| DIR | PAGE | OFFSET | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+----+ | |
| | | | |
+-------------+ | +------------->| PHYSICAL |
| | | ADDRESS |
| PAGE DIRECTORY | PAGE TABLE | |
| +---------------+ | +---------------+ | |
| | | | | | +---------------+
| | | | |---------------| ^
| | | +-->| PG TBL ENTRY |--------------+
| |---------------| |---------------|
+->| DIR ENTRY |--+ | |
|---------------| | | |
| | | | |
+---------------+ | +---------------+
^ | ^
+-------+ | +---------------+
| CR3 |--------+
+-------+
得到32位物理地址
1024项
每项4B
1024项
每项4B
给出32位线性地址，约定一个页为4KB = 212B
DIR 10 位？
PAGE 10 位？
OFFSET 12 位？
简单说就是前面的20位页号被拆成了两个10位
1
2
3

## Slide 50
DIR 10 位？
PAGE 10 位？
OFFSET 12 位？
简单说就是前面的20位页号被拆成了两个10位

## Slide 51: 分页机制 – 页表
PAGE FRAME
+-----------+-----------+----------+ +---------------+
| DIR | PAGE | OFFSET | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+----+ | |
| | | | |
+-------------+ | +------------->| PHYSICAL |
| | | ADDRESS |
| PAGE DIRECTORY | PAGE TABLE | |
| +---------------+ | +---------------+ | |
| | | | | | +---------------+
| | | | |---------------| ^
| | | +-->| PG TBL ENTRY |--------------+
| |---------------| |---------------|
+->| DIR ENTRY |--+ | |
|---------------| | | |
| | | | |
+---------------+ | +---------------+
^ | ^
+-------+ | +---------------+
| CR3 |--------+
+-------+
给出32位线性地址，约定一个页为4KB = 212B
得到32位物理地址
页表基地址：逻辑地址？线性地址？物理地址？

## Slide 52: 分页机制 – 页表
PAGE FRAME
+-----------+-----------+----------+ +---------------+
| DIR | PAGE | OFFSET | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+----+ | |
| | | | |
+-------------+ | +------------->| PHYSICAL |
| | | ADDRESS |
| PAGE DIRECTORY | PAGE TABLE | |
| +---------------+ | +---------------+ | |
| | | | | | +---------------+
| | | | |---------------| ^
| | | +-->| PG TBL ENTRY |--------------+
| |---------------| |---------------|
+->| DIR ENTRY |--+ | |
|---------------| | | |
| | | | |
+---------------+ | +---------------+
^ | ^
+-------+ | +---------------+
| CR3 |--------+
+-------+
给出32位线性地址，约定一个页为4KB = 212B
得到32位物理地址
页表基地址：20位物理页框号（单个页目录和页表都按照4KB对齐）

## Slide 53
PA 3-2 分段机制
PA 3-3 分页机制
32位物理地址
PA 3-1 Cache
Cache缺失

## Slide 54
PA 3-2 分段机制
PA 3-3 分页机制
32位物理地址
PA 3-1 Cache
Cache缺失
提供分段保护
虚拟地址空间
提供保护
提高效率

## Slide 55: TLB – 页表的cache
善自体会

## Slide 56: 分页机制在PA实验中的模拟

## Slide 57: 分页机制实现步骤(1/3)
#define IA32_PAGE
  在include/config.h中
修改 kernel/Makefile 中的链接选项
修改testcase/Makefile中的链接选项
- LDFLAGS = -Ttext=0x30000 -m elf_i386 # before page
+ LDFLAGS = -Ttext=0xc0030000 -m elf_i386
让kernel的代码从虚拟地址 0xc0030000 开始
- LDFLAGS := -m elf_i386 -e start -Ttext=0x100000
+ LDFLAGS := -m elf_i386 -e start
让testcase的虚拟地址空间符合Linux的约定

## Slide 58: 分页机制实现步骤(2/3)
在NEMU中添加分页相关器件支持
  从线性地址到物理地址的转换
  添加CR3寄存器，实现对页表基地址（物理页框号）的存储
  添加CR0的PG位，实现开启/关闭分页机制
PG和PE都初始化为0，若PG=PE=1则开启分页模式

## Slide 59: 分页机制实现步骤(2/3)
在NEMU中实现分页机制
  从线性地址到物理地址的转换
  修改laddr_read()与laddr_write()函数
uint32_t laddr_read(laddr_t addr, size_t len) {
assert(len == 1 || len == 2 || len == 4);
if( CR0什么状态 ) {
if (data cross the page boundary) {
/* this is a special case, you can handle it later. */ assert(0);
} else {
hwaddr_t hwaddr = page_translate(addr);
return hwaddr_read(hwaddr, len);
}
} else { … }
}
page_translate()定义在nemu/src/memory/mmu/page.c

## Slide 60: 分页机制实现步骤(2/3)
在NEMU中实现分页机制
  从线性地址到物理地址的转换
  了解页表项的实现
nemu/include/memory/mmu/page.h
在实现page_translate()时，务必使用assertion检查页目录项和页表项的present位, 如果发现了一个无效的表项, 及时终止NEMU的运行, 否则调试将会异常困难

## Slide 61: 理解kernel行为变化
#ifdef IA32_PAGE
# define KOFFSET 0xc0000000
# define va_to_pa(x) (x - KOFFSET)
#else
# define va_to_pa(x) (x)
#endif
.globl start
start:
…
lgdt va_to_pa(gdtdesc)
…
start.S
改变了kernel/Makefile后，在kernel初始化页表前，为啥要用va_to_pa宏？
分页机制实现步骤(3/3)

## Slide 62: 理解kernel行为变化
void init() {
#ifdef IA32_PAGE
/* …
* Before setting up correct paging, no global variable can be used. */
init_page(); // 初始化kernel页表，src/memory/kvm.c，建议读代码画页映射关系
/* After paging is enabled, transform %esp to virtual address. */
asm volatile(“addl %0, %%esp” : : “i”(KOFFSET)); // esp指向高地址
#endif
/* Jump to init_cond() to continue initialization. */
#ifdef IA32_PAGE
asm volatile(“jmp *%0” : : “r”(init_cond + 0xc0000000)); // gcc-6以后的‘特性’
#else
asm volatile("jmp *%0" : : "r"(init_cond));
#endif
/* Should never reach here. */
nemu_assert(0);
}
main.c
Why?
分页机制实现步骤(3/3)

## Slide 63: 理解kernel行为变化
void init_cond() {
…
#ifdef IA32_PAGE
/* Initialize the memory manager. */
init_mm(); // 初始化用户程序页表，src/memory/mm.c
// 拷贝了哪一部分？对比一下进程的虚拟地址空间
#endif
…
/* Load the program. */
uint32_t eip = loader(); // 在装载程序时使用mm_malloc()接口，
// 具体看教程
…
#ifdef IA32_PAGE
/* Set the %esp for user program, which is one of the
* convention of the "advanced" runtime environment. */
asm volatile("movl %0, %%esp" : : "i"(KOFFSET));
#endif
/* Here we go! */
((void(*)(void))eip)();
}
main.c
loader()需要修改!!!
分页机制实现步骤(3/3)

## Slide 64: PA 3-3 任务 - 编码
修改Kernel和testcase中Makefile的链接选项；
在include/config.h头文件中定义宏IA32_PAGE并make clean；
在CPU_STATE中添加CR3寄存器；
修改laddr_read()和laddr_write()，适时调用page_translate()函数进行地址翻译；
修改Kernel的loader()，使用mm_malloc来完成对用户进程空间的分配；
通过make test_pa-3-3或make run-kernel执行并通过各测试用例。

## Slide 65: PA 3-3 任务 – 报告
Kernel的虚拟页和物理页的映射关系是什么？请画图说明；
以某一个测试用例为例，画图说明用户进程的虚拟页和物理页间映射关系又是怎样的？Kernel映射为哪一段？你可以在loader()中通过Log()输出mm_malloc的结果来查看映射关系，并结合init_mm()中的代码绘出内核映射关系。
“在Kernel完成页表初始化前，程序无法访问全局变量”这一表述是否正确？在init_page()里面我们对全局变量进行了怎样的处理？

## Slide 66: 祝大家学习快乐，身心健康！
欢迎大家踊跃参加问卷调查
PA 3-3到此结束