## Slide 1: PA 3-2 分段机制的模拟
2020年12月3日 / 12月4日
南京大学《计算机系统基础》课程组
计算机系统基础 Programming Assignment

## Slide 2: PA 3的总体任务（以餐厅为类比）
对这一块有点不满意

## Slide 3: 前情提要（PA 3-1）
于是在靠近处理器核心的地方
  CPU的芯片上
放置了一些临时存储数据的单元
  Cache
解决相应的设计问题
  问题一： Cache行和主存块的映射
  问题二： Cache中主存块的替换算法
  问题三： Cache一致性问题
对这一块有点不满意
食材摆太远，取用太耗时

## Slide 4: 对内存进行分段保护的动机和基本思想

## Slide 5: 分段机制的动机
对这一块有点不满意
冰箱里内容摆放太随意

## Slide 6: 分段机制的动机
代码、数据都放在内存里，没有任何限制和保护。会导致很多问题：
数组越界覆盖了代码
恶意程序故意修改代码和数据
乱

## Slide 7
Physical Address
0x0 0x30000 0x100000 0x7999999
+------------------+---+---------------+-------------------------------------+
|Testcase ELF File | ~ | kernel.img | testcase binary |
+------------------+---+---------------+-------------------------------------+
loader()
kernel能够读写用户程序的内存区域，是完成loader功能所必须的
Notes: 这给予我们许多的便利，比如作为kernel功能之一的loader，就可以直接通过读取ELF文件中程序头表的信息，将测试用例的代码和数据写入内存的指定区域。

## Slide 8
Physical Address
0x0 0x30000 0x100000 0x7999999
+------------------+---+---------------+-------------------------------------+
|Testcase ELF File | ~ | kernel.img | testcase binary |
+------------------+---+---------------+-------------------------------------+
用户程序修改自身代码
用户程序修改操作系统代码和数据
xxxxx
xCODEx
具有不同功能的内存区域，应当为不同的程序规定不同的访问权限
用户程序不应当能够修改kernel和自身的代码
用户程序可以修改自己的数据
√√DATA√√
Notes: 但同时也带来了许多的风险，比如，以测试用例为代表的用户程序如果包含bug或者恶意代码，它是不是也可以和kernel一样，通过访问特定的内存地址，来修改自身甚至是操作系统的代码与数据，从而影响系统的安全运行？
因此，我们得到启示：内存的有些部分，是不能由用户程序随意读写的。那么这个内存的有些部分如何定义？哪些是用户程序能够读写的，哪些是它不能读写的呢？

## Slide 9: 分段机制的动机
妥善组织，并提供保护
妥善组织
从第x格开始，连续n格，只能放熟食
从第y格开始，连续m格，只能放生食
……
提供保护
熟食只能厨师长才能存取
生食只要帮厨就能存取
……
把同一种功能和访问控制类型的数据归类放在一起，统一提供保护

## Slide 10: 分段机制的动机
妥善组织，并提供保护
妥善组织
从地址x开始，连续n个字节，只能放代码（代码段）
从地址y开始，连续m个字节，只能放数据（数据段）
……
提供保护
代码段只能等级0进程才能存取
数据段只要等级3进程就能存取
……
分段机制

## Slide 11: 如何保存分段信息？
冰箱上贴个条子
什么段 | 起始地址（Base） | 长度（Limit） | 权限要求（DPL）
熟食（代码） | 0x0000 | 0x1111 | 特级（0x0）
生食（数据） | 0x1111 | 0x1111 | 三级（0x3）
蔬菜（栈） | 0x2222 | 0x1111 | 三级（0x3）

## Slide 12: 如何保存分段信息？
在内存里就是一个叫做‘段表’的数组
什么段 | 起始地址（Base） | 长度（Limit） | 权限要求（DPL）
熟食（代码） | 0x0000 | 0x1111 | 特级（0x0）
生食（数据） | 0x1111 | 0x1111 | 三级（0x3）
蔬菜（栈） | 0x2222 | 0x1111 | 三级（0x3）

## Slide 13
段（segment）
段（segment）
段（segment）
低地址
高地址
段基址（base） | 界限（limit） | 权限要求（DPL） | 其它
0x0 | 0x1000 | 0x0 | …
0x1000 | 0xFFFF | 0x3 | …
… | … | … | …
段表：我们指全局描述符表（GDT），LDT我们不模拟
0号段
1号段
段描述符
段描述符

## Slide 14
段（segment）
段（segment）
段（segment）
段基址（base）
界限（limit）
权限要求（DPL）
低地址
高地址
段基址（base） | 界限（limit） | 权限要求（DPL） | 其它
0x0 | 0x1000 | 0x0 | …
0x1000 | 0xFFFF | 0x3 | …
… | … | … | …
0号段
1号段

## Slide 15
段（segment）
段（segment）
段（segment）
段基址（base）
界限（limit）
权限要求（DPL）
低地址
高地址
要访问内存的哪个段？
访问的数据相对段基址的偏移量是多少？
程序自身的权限等级是多少？
程序访存时提供如下信息：
段基址（base） | 界限（limit） | 权限要求（DPL） | 其它
0x0 | 0x1000 | 0x0 | …
0x1000 | 0xFFFF | 0x3 | …
… | … | … | …
0号段
1号段
Notes: 当程序中的指令想要访问内存时，需要提供三项信息，要访问内存的哪个段？访问的数据相对段基址的偏移量是多少？以及，程序自身的权限等级是多少？

## Slide 16
段（segment）
段（segment）
段（segment）
段基址（base）
界限（limit）
权限要求（DPL）
低地址
高地址
要访问内存的哪个段？0号段
访问的数据相对段基址的偏移量是多少？
程序自身的权限等级是多少？
确定段基址
程序访存时提供如下信息：
段基址（base） | 界限（limit） | 权限要求（DPL） | 其它
0x0 | 0x1000 | 0x0 | …
0x1000 | 0xFFFF | 0x3 | …
… | … | … | …
0号段
1号段
Notes: 根据这三项信息，计算机就能够确定段基址

## Slide 17
段（segment）
段（segment）
段（segment）
段基址（base）
界限（limit）
权限要求（DPL）
低地址
高地址
要访问内存的哪个段？ 0号段
访问的数据相对段基址的偏移量是多少？0x500
程序自身的权限等级是多少？
检查越界情况
程序访存时提供如下信息：
段基址（base） | 界限（limit） | 权限要求（DPL） | 其它
0x0 | 0x1000 | 0x0 | …
0x1000 | 0xFFFF | 0x3 | …
… | … | … | …
0号段
1号段
Notes: 检查越界情况

## Slide 18
段（segment）
段（segment）
段（segment）
段基址（base）
界限（limit）
权限要求（DPL）
低地址
高地址
要访问内存的哪个段？ 0号段
访问的数据相对段基址的偏移量是多少？ 0x500
程序自身的权限等级是多少？0x0
检查权限是否满足
程序访存时提供如下信息：
段基址（base） | 界限（limit） | 权限要求（DPL） | 其它
0x0 | 0x1000 | 0x0 | …
0x1000 | 0xFFFF | 0x3 | …
… | … | … | …
0号段
1号段
Notes: 并检查权限是否满足

## Slide 19
代码段
数据段
其它段
权限要求（DPL）：高
低地址
高地址
权限要求（DPL）：低
用户程序，权限等级低
权限不足
segmentation fault
可以正常访问
x
√
Notes: 如此一来，当具有较低权限的用户程序试图访问权限要求高的段，比如说代码段时，就会遇到权限不足，从而收到segmentation fault错误。
当访问权限满足要求的段，比如自身的数据段时，则能够正常访问。

## Slide 20
代码段
数据段
其它段
段基址（base）
界限（limit）
权限要求（DPL）：高
低地址
高地址
权限要求（DPL）：低
用户程序，权限等级低
假装访问数据段
给出偏移量超过界限
segmentation fault
x
Notes: 同时，若程序假装访问权限要求低的数据段，但是给出超越段界限的偏移量试图访问其它段时，由于界限检查的存在，也会遇到segmentation fault错误。通过这种方式，我们就可以控制用户程序对内存不同区域的访问，从而实现保护。

## Slide 21
代码段
数据段
其它段
权限要求（DPL）：高
低地址
高地址
权限要求（DPL）：低
操作系统，权限等级高
√
√
√
可以实现代码和数据的装载
Notes: 与之相对的，若我们给操作系统赋予高权限，那内存的所有段都是可以访问的，从而能够实现装载程序代码和数据的功能。

## Slide 22
段（segment）
段（segment）
段（segment）
低地址
高地址
段基址（base） | 界限（limit） | 权限要求（DPL） | 其它
0x0 | 0x1000 | 0x0 | …
0x1000 | 0xFFFF | 0x3 | …
… | … | … | …
段表：我们指全局描述符表（GDT），LDT我们不模拟
0号段
1号段
分段机制的运行需要计算机和OS相配合
GDT由OS初始化，保存在内存中
GDTR寄存器保存GDT的首地址和界限（GDT长度-1）
开启分段机制后的地址转换和保护检查由机器完成
段描述符
段描述符
Notes: 要实现这一套保护的机制，需要操作系统和计算机双方的配合。其中，各个段的段基址，界限和权限要求等信息，由操作系统初始化并保存在内存中一个特别的称为全局描述符表，简称GDT，的数据结构中。GDT中的每一行对应一个表项，称为段描述符。注意我们不模拟局部描述符表LDT，整个系统中只有一个全局描述符表存在。
在CPU中，有一个特别的寄存器，称为GDTR，该寄存器专门用于保存GDT的首地址和GDT的界限，其中所保存的GDT的首地址，是线性地址，这个概念我们马上会讲到。

## Slide 23: 分段机制的具体实现方案

## Slide 24: 分段机制：实模式 – 现在NEMU的访存模式
vaddr就是最终访问物理内存的物理地址
类似于实模式

## Slide 25: 分段机制：实模式 – 现在NEMU的访存模式
8086的实模式
  寄存器长度：16位
    包括段寄存器（segment register）：seg_reg
  地址线：20根
  物理地址计算方式
    physical_address = (seg_reg << 4)+ offset
    可寻址空间：220 = 1MB
NEMU类似但不同于实模式
  32位物理地址直接给出，不需任何转换

## Slide 26: 分段机制：启动过程
x86的机器开机后首先进入实模式
  加载操作系统
  操作系统初始化段表
  拨动一个‘开关’，从实模式切换到保护模式（开启分段机制）

## Slide 27: 分段机制：启动之后
x86的机器开机后首先进入实模式
  加载操作系统
  操作系统初始化段表
  拨动一个‘开关’，从实模式切换到保护模式（开启分段机制）
进入保护模式后
  程序给出48位逻辑地址（16位段选择符 + 32位有效地址）
  使用段选择符来查段表
  进行段级地址转换得到线性（现在就是物理）地址
要访问内存的哪个段？ 0号段
访问的数据相对段基址的偏移量是多少？ 0x500
程序自身的权限等级是多少？0x0
程序访存时提供如下信息：

## Slide 28: 分段机制
x86的机器开机后首先进入实模式
  加载操作系统
  操作系统初始化段表
  拨动一个‘开关’，从实模式切换到保护模式（开启分段机制）
进入保护模式后
  程序给出48位逻辑地址（16位段选择符 + 32位有效地址）
  使用段选择符来查段表
  进行段级地址转换得到线性（现在就是物理）地址
PPT的讲述次序，注意和开机后的执行次序不同
1
2
3
在代码阶段讲

## Slide 29: 分段机制（那个‘开关’）
80386的实模式和保护模式
  由CR0寄存器中的PE位控制
当PE置为0时，采用实地址模式
当PE置为1时，采用保护地址模式
在NEMU中，CR0寄存器如何实现？
参考EFLAGS寄存器（注意大小端序）
是CPU_STATE的一个成员

## Slide 30: 分段机制
x86的机器开机后首先进入实模式
  加载操作系统
  操作系统初始化段表
  拨动一个‘开关’，从实模式切换到保护模式（开启分段机制）
进入保护模式后
  程序给出48位逻辑地址（16位段选择符 + 32位有效地址）
  使用段选择符来查段表
  进行段级地址转换得到线性（现在就是物理）地址
要访问内存的哪个段？ 0号段
访问的数据相对段基址的偏移量是多少？ 0x500
程序自身的权限等级是多少？0x0
程序访存时提供如下信息：
2

## Slide 31: 分段机制（地址转换）
80386保护模式下的地址转换
  逻辑地址到线性地址的转换
    逻辑地址：48位
      也称虚拟地址、虚地址
    其中
      段选择符：16位（sreg对应的段寄存器内容）
      段内偏移量（有效地址）：32位（vaddr给出的32位地址）
15 0 31 0
LOGICAL +----------------+ +-------------------------------------+
ADDRESS | SELECTOR | | OFFSET |
+----------------+ +-------------------------------------+
段选择符
段内偏移量（有效地址）

## Slide 32: 分段机制（地址转换）
80386保护模式下的地址转换
  逻辑地址到线性地址的转换
    段选择符存放在16位的段寄存器中：指向某段描述符
      CS, SS, DS, ES, FS, GS
      CS：代码段寄存器
      SS：栈段寄存器
      DS：数据段寄存器
      其他三个：可以指向任意的数据段
15 0 31 0
LOGICAL +----------------+ +-------------------------------------+
ADDRESS | SELECTOR | | OFFSET |
+----------------+ +-------------------------------------+
段选择符
段内偏移量（有效地址）

## Slide 33: 分段机制（地址转换）
80386保护模式下的地址转换
  逻辑地址到线性地址的转换
    段选择符存放在16位的段寄存器中：指向某段描述符
15 3 2 0
+-------------------------+-+---+
| |T| |
| INDEX | |RPL|
| |I| |
+-------------------------+-+---+
TI - TABLE INDICATOR
RPL - REQUESTOR'S PRIVILEGE LEVEL
TI： 为0表示选择全局描述符表（GDT）
为1表示选择局部描述符表（LDT）
RPL：定义当前程序段的特权等级
00表示最高级，内核态
11表示最低级，用户态
Index：在段描述符表中的索引
在NEMU中如何实现？
参考EFLAGS
是CPU_STATE的一个成员

## Slide 34: 分段机制（地址转换）
80386保护模式下的地址转换
  逻辑地址到线性地址的转换
    段选择符存放在16位的段寄存器中：指向某段描述符
15 0 31 0
LOGICAL +----------------+ +-------------------------------------+
ADDRESS | SELECTOR | | OFFSET |
+---+---------+--+ +-------------------+-----------------+
+------+ V |
| DESCRIPTOR TABLE |
| +------------+ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |------------| |
| | SEGMENT | BASE +---+ |
+->| DESCRIPTOR |-------------->| + |<------+
|------------| ADDRESS +-+-+
| | |
+------------+ |
V
LINEAR +------------+-----------+--------------+
ADDRESS | DIR | PAGE | OFFSET |
+------------+-----------+--------------+
段基址（base） | 界限（limit） | 权限要求（DPL） | 其它
0x0 | 0x1000 | 0x0 | …
0x1000 | 0xFFFF | 0x3 | …
… | … | … | …

## Slide 35: 分段机制（地址转换）
15 0 31 0
LOGICAL +----------------+ +-------------------------------------+
ADDRESS | SELECTOR | | OFFSET |
+---+---------+--+ +-------------------+-----------------+
+------+ V |
| DESCRIPTOR TABLE |
| +------------+ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |------------| |
| | SEGMENT | BASE +---+ |
+->| DESCRIPTOR |-------------->| + |<------+
|------------| ADDRESS +-+-+
| | |
+------------+ |
V
LINEAR +------------+-----------+--------------+
ADDRESS | DIR | PAGE | OFFSET |
+------------+-----------+--------------+
80386保护模式下的地址转换
  逻辑地址到线性地址的转换
    段选择符存放在16位的段寄存器中：指向某段描述符
段描述符
段基址（base） | 界限（limit） | 权限要求（DPL） | 其它
0x0 | 0x1000 | 0x0 | …
0x1000 | 0xFFFF | 0x3 | …
… | … | … | …

## Slide 36: 分段机制（地址转换）
80386保护模式下的地址转换
  逻辑地址到线性地址的转换
    段选择符存放在16位的段寄存器中：指向某段描述符
    段描述符为64位
15 0 31 0
LOGICAL +----------------+ +-------------------------------------+
ADDRESS | SELECTOR | | OFFSET |
+---+---------+--+ +-------------------+-----------------+
+------+ V |
| DESCRIPTOR TABLE |
| +------------+ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |------------| |
| | SEGMENT | BASE +---+ |
+->| DESCRIPTOR |-------------->| + |<------+
|------------| ADDRESS +-+-+
| | |
+------------+ |
V
LINEAR +------------+-----------+--------------+
ADDRESS | DIR | PAGE | OFFSET |
+------------+-----------+--------------+
段描述符
DESCRIPTORS USED FOR APPLICATIONS CODE AND DATA SEGMENTS
31 23 15 7 0
+-----------------+-+-+-+-+---------+-+-----+-+-----+-+-----------------+
| | | | |A| | | | | | | |
| BASE 31..24 |G|X|O|V| LIMIT |P| DPL |1| TYPE|A| BASE 23..16 | 4
| | | | |L| 19..16 | | | | | | |
|-----------------+-+-+-+-+---------+-+-----+-+-----+-+-----------------|
| | |
| SEGMENT BASE 15..0 | SEGMENT LIMIT 15..0 | 0
| | |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
A - ACCESSED
AVL - AVAILABLE FOR USE BY SYSTEMS PROGRAMMERS
DPL - DESCRIPTOR PRIVILEGE LEVEL
G - GRANULARITY
P - SEGMENT PRESENT

## Slide 37: 分段机制（地址转换）
80386保护模式下的地址转换
  逻辑地址到线性地址的转换
    段选择符存放在16位的段寄存器中：指向某段描述符
    段描述符为64位：nemu/include/memory/mmu/segment.h
15 0 31 0
LOGICAL +----------------+ +-------------------------------------+
ADDRESS | SELECTOR | | OFFSET |
+---+---------+--+ +-------------------+-----------------+
+------+ V |
| DESCRIPTOR TABLE |
| +------------+ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |------------| |
| | SEGMENT | BASE +---+ |
+->| DESCRIPTOR |-------------->| + |<------+
|------------| ADDRESS +-+-+
| | |
+------------+ |
V
LINEAR +------------+-----------+--------------+
ADDRESS | DIR | PAGE | OFFSET |
+------------+-----------+--------------+
段描述符
DESCRIPTORS USED FOR APPLICATIONS CODE AND DATA SEGMENTS
31 23 15 7 0
+-----------------+-+-+-+-+---------+-+-----+-+-----+-+-----------------+
| | | | |A| | | | | | | |
| BASE 31..24 |G|X|O|V| LIMIT |P| DPL |1| TYPE|A| BASE 23..16 | 4
| | | | |L| 19..16 | | | | | | |
|-----------------+-+-+-+-+---------+-+-----+-+-----+-+-----------------|
| | |
| SEGMENT BASE 15..0 | SEGMENT LIMIT 15..0 | 0
| | |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
A - ACCESSED
AVL - AVAILABLE FOR USE BY SYSTEMS PROGRAMMERS
DPL - DESCRIPTOR PRIVILEGE LEVEL
G - GRANULARITY
P - SEGMENT PRESENT

## Slide 38: 分段机制（地址转换）
80386保护模式下的地址转换
  逻辑地址到线性地址的转换
    段选择符存放在16位的段寄存器中：指向某段描述符
    段描述符为64位： nemu/include/memory/mmu/segment.h
DESCRIPTORS USED FOR APPLICATIONS CODE AND DATA SEGMENTS
31 23 15 7 0
+-----------------+-+-+-+-+---------+-+-----+-+-----+-+-----------------+
| | | | |A| | | | | | | |
| BASE 31..24 |G|X|O|V| LIMIT |P| DPL |1| TYPE|A| BASE 23..16 | 4
| | | | |L| 19..16 | | | | | | |
|-----------------+-+-+-+-+---------+-+-----+-+-----+-+-----------------|
| | |
| SEGMENT BASE 15..0 | SEGMENT LIMIT 15..0 | 0
| | |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
A - ACCESSED
AVL - AVAILABLE FOR USE BY SYSTEMS PROGRAMMERS
DPL - DESCRIPTOR PRIVILEGE LEVEL
G - GRANULARITY
P - SEGMENT PRESENT
/* the 64bit segment descriptor */
typedef struct SegmentDescriptor {
uint32_t limit_15_0 : 16;
uint32_t base_15_0 : 16;
uint32_t base_23_16 : 8;
uint32_t type : 4;
uint32_t segment_type : 1;
uint32_t privilege_level : 2;
uint32_t present : 1;
uint32_t limit_19_16 : 4;
uint32_t soft_use : 1;
uint32_t operation_size : 1;
uint32_t pad0 : 1;
uint32_t granularity : 1;
uint32_t base_31_24 : 8;
} SegDesc;

## Slide 39: 分段机制（地址转换）
80386保护模式下的地址转换
  逻辑地址到线性地址的转换
    段选择符存放在16位的段寄存器中：指向某段描述符
    段描述符为64位： nemu/include/memory/mmu/segment.h
32位基地址
/* the 64bit segment descriptor */
typedef struct SegmentDescriptor {
uint32_t limit_15_0 : 16;
uint32_t base_15_0 : 16;
uint32_t base_23_16 : 8;
uint32_t type : 4;
uint32_t segment_type : 1;
uint32_t privilege_level : 2;
uint32_t present : 1;
uint32_t limit_19_16 : 4;
uint32_t soft_use : 1;
uint32_t operation_size : 1;
uint32_t pad0 : 1;
uint32_t granularity : 1;
uint32_t base_31_24 : 8;
} SegDesc;
DESCRIPTORS USED FOR APPLICATIONS CODE AND DATA SEGMENTS
31 23 15 7 0
+-----------------+-+-+-+-+---------+-+-----+-+-----+-+-----------------+
| | | | |A| | | | | | | |
| BASE 31..24 |G|X|O|V| LIMIT |P| DPL |1| TYPE|A| BASE 23..16 | 4
| | | | |L| 19..16 | | | | | | |
|-----------------+-+-+-+-+---------+-+-----+-+-----+-+-----------------|
| | |
| SEGMENT BASE 15..0 | SEGMENT LIMIT 15..0 | 0
| | |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
A - ACCESSED
AVL - AVAILABLE FOR USE BY SYSTEMS PROGRAMMERS
DPL - DESCRIPTOR PRIVILEGE LEVEL
G - GRANULARITY
P - SEGMENT PRESENT

## Slide 40: 分段机制（地址转换）
80386保护模式下的地址转换
  逻辑地址到线性地址的转换
    段选择符存放在16位的段寄存器中：指向某段描述符
    段描述符为64位： nemu/include/memory/mmu/segment.h
32位线性地址 =
32位基地址
+ 32位段内偏移量（有效地址）
32位基地址
/* the 64bit segment descriptor */
typedef struct SegmentDescriptor {
uint32_t limit_15_0 : 16;
uint32_t base_15_0 : 16;
uint32_t base_23_16 : 8;
uint32_t type : 4;
uint32_t segment_type : 1;
uint32_t privilege_level : 2;
uint32_t present : 1;
uint32_t limit_19_16 : 4;
uint32_t soft_use : 1;
uint32_t operation_size : 1;
uint32_t pad0 : 1;
uint32_t granularity : 1;
uint32_t base_31_24 : 8;
} SegDesc;

## Slide 41: 分段机制（地址转换）
80386保护模式下的地址转换
  逻辑地址到线性地址的转换
    段选择符存放在16位的段寄存器中：指向某段描述符
    段描述符为64位： nemu/include/memory/mmu/segment.h
20位界限
指出段的长度，用于检查地址越界，及偏移量超出最大段长的情况
/* the 64bit segment descriptor */
typedef struct SegmentDescriptor {
uint32_t limit_15_0 : 16;
uint32_t base_15_0 : 16;
uint32_t base_23_16 : 8;
uint32_t type : 4;
uint32_t segment_type : 1;
uint32_t privilege_level : 2;
uint32_t present : 1;
uint32_t limit_19_16 : 4;
uint32_t soft_use : 1;
uint32_t operation_size : 1;
uint32_t pad0 : 1;
uint32_t granularity : 1;
uint32_t base_31_24 : 8;
} SegDesc;
DESCRIPTORS USED FOR APPLICATIONS CODE AND DATA SEGMENTS
31 23 15 7 0
+-----------------+-+-+-+-+---------+-+-----+-+-----+-+-----------------+
| | | | |A| | | | | | | |
| BASE 31..24 |G|X|O|V| LIMIT |P| DPL |1| TYPE|A| BASE 23..16 | 4
| | | | |L| 19..16 | | | | | | |
|-----------------+-+-+-+-+---------+-+-----+-+-----+-+-----------------|
| | |
| SEGMENT BASE 15..0 | SEGMENT LIMIT 15..0 | 0
| | |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
A - ACCESSED
AVL - AVAILABLE FOR USE BY SYSTEMS PROGRAMMERS
DPL - DESCRIPTOR PRIVILEGE LEVEL
G - GRANULARITY
P - SEGMENT PRESENT

## Slide 42: 分段机制（地址转换）
80386保护模式下的地址转换
  逻辑地址到线性地址的转换
    段选择符存放在16位的段寄存器中：指向某段描述符
    段描述符为64位： nemu/include/memory/mmu/segment.h
粒度大小：为1表示段以页（4KB）为基本单位，为0表示以字节为基本单位
/* the 64bit segment descriptor */
typedef struct SegmentDescriptor {
uint32_t limit_15_0 : 16;
uint32_t base_15_0 : 16;
uint32_t base_23_16 : 8;
uint32_t type : 4;
uint32_t segment_type : 1;
uint32_t privilege_level : 2;
uint32_t present : 1;
uint32_t limit_19_16 : 4;
uint32_t soft_use : 1;
uint32_t operation_size : 1;
uint32_t pad0 : 1;
uint32_t granularity : 1;
uint32_t base_31_24 : 8;
} SegDesc;
DESCRIPTORS USED FOR APPLICATIONS CODE AND DATA SEGMENTS
31 23 15 7 0
+-----------------+-+-+-+-+---------+-+-----+-+-----+-+-----------------+
| | | | |A| | | | | | | |
| BASE 31..24 |G|X|O|V| LIMIT |P| DPL |1| TYPE|A| BASE 23..16 | 4
| | | | |L| 19..16 | | | | | | |
|-----------------+-+-+-+-+---------+-+-----+-+-----+-+-----------------|
| | |
| SEGMENT BASE 15..0 | SEGMENT LIMIT 15..0 | 0
| | |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
A - ACCESSED
AVL - AVAILABLE FOR USE BY SYSTEMS PROGRAMMERS
DPL - DESCRIPTOR PRIVILEGE LEVEL
G - GRANULARITY
P - SEGMENT PRESENT

## Slide 43: 分段机制（地址转换）
80386保护模式下的地址转换
  逻辑地址到线性地址的转换
    段选择符存放在16位的段寄存器中：指向某段描述符
    段描述符为64位： nemu/include/memory/mmu/segment.h
配合20位的界限，若
G = 0，则最大段长为？
G = 1，则最大段长为？
/* the 64bit segment descriptor */
typedef struct SegmentDescriptor {
uint32_t limit_15_0 : 16;
uint32_t base_15_0 : 16;
uint32_t base_23_16 : 8;
uint32_t type : 4;
uint32_t segment_type : 1;
uint32_t privilege_level : 2;
uint32_t present : 1;
uint32_t limit_19_16 : 4;
uint32_t soft_use : 1;
uint32_t operation_size : 1;
uint32_t pad0 : 1;
uint32_t granularity : 1;
uint32_t base_31_24 : 8;
} SegDesc;
粒度大小：为1表示段以页（4KB）为基本单位，为0表示以字节为基本单位

## Slide 44: 分段机制（地址转换）
80386保护模式下的地址转换
  逻辑地址到线性地址的转换
    段选择符存放在16位的段寄存器中：指向某段描述符
    段描述符为64位： nemu/include/memory/mmu/segment.h
配合20位的界限，若
G = 0，则最大段长为？220B = 1MB
G = 1，则最大段长为？220*4KB = 4GB
/* the 64bit segment descriptor */
typedef struct SegmentDescriptor {
uint32_t limit_15_0 : 16;
uint32_t base_15_0 : 16;
uint32_t base_23_16 : 8;
uint32_t type : 4;
uint32_t segment_type : 1;
uint32_t privilege_level : 2;
uint32_t present : 1;
uint32_t limit_19_16 : 4;
uint32_t soft_use : 1;
uint32_t operation_size : 1;
uint32_t pad0 : 1;
uint32_t granularity : 1;
uint32_t base_31_24 : 8;
} SegDesc;
粒度大小：为1表示段以页（4KB）为基本单位，为0表示以字节为基本单位

## Slide 45: 分段机制（地址转换）
80386保护模式下的地址转换
  逻辑地址到线性地址的转换
    段选择符存放在16位的段寄存器中：指向某段描述符
    段描述符为64位： nemu/include/memory/mmu/segment.h
存在位：为1表示段已在内存中，为0表示段不在内存中
/* the 64bit segment descriptor */
typedef struct SegmentDescriptor {
uint32_t limit_15_0 : 16;
uint32_t base_15_0 : 16;
uint32_t base_23_16 : 8;
uint32_t type : 4;
uint32_t segment_type : 1;
uint32_t privilege_level : 2;
uint32_t present : 1;
uint32_t limit_19_16 : 4;
uint32_t soft_use : 1;
uint32_t operation_size : 1;
uint32_t pad0 : 1;
uint32_t granularity : 1;
uint32_t base_31_24 : 8;
} SegDesc;
DESCRIPTORS USED FOR APPLICATIONS CODE AND DATA SEGMENTS
31 23 15 7 0
+-----------------+-+-+-+-+---------+-+-----+-+-----+-+-----------------+
| | | | |A| | | | | | | |
| BASE 31..24 |G|X|O|V| LIMIT |P| DPL |1| TYPE|A| BASE 23..16 | 4
| | | | |L| 19..16 | | | | | | |
|-----------------+-+-+-+-+---------+-+-----+-+-----+-+-----------------|
| | |
| SEGMENT BASE 15..0 | SEGMENT LIMIT 15..0 | 0
| | |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
A - ACCESSED
AVL - AVAILABLE FOR USE BY SYSTEMS PROGRAMMERS
DPL - DESCRIPTOR PRIVILEGE LEVEL
G - GRANULARITY
P - SEGMENT PRESENT

## Slide 46: 分段机制（地址转换）
80386保护模式下的地址转换
  逻辑地址到线性地址的转换
    段选择符存放在16位的段寄存器中：指向某段描述符
    段描述符为64位： nemu/include/memory/mmu/segment.h
特权级：访问段时对当前特权级的最低要求
/* the 64bit segment descriptor */
typedef struct SegmentDescriptor {
uint32_t limit_15_0 : 16;
uint32_t base_15_0 : 16;
uint32_t base_23_16 : 8;
uint32_t type : 4;
uint32_t segment_type : 1;
uint32_t privilege_level : 2;
uint32_t present : 1;
uint32_t limit_19_16 : 4;
uint32_t soft_use : 1;
uint32_t operation_size : 1;
uint32_t pad0 : 1;
uint32_t granularity : 1;
uint32_t base_31_24 : 8;
} SegDesc;
DESCRIPTORS USED FOR APPLICATIONS CODE AND DATA SEGMENTS
31 23 15 7 0
+-----------------+-+-+-+-+---------+-+-----+-+-----+-+-----------------+
| | | | |A| | | | | | | |
| BASE 31..24 |G|X|O|V| LIMIT |P| DPL |1| TYPE|A| BASE 23..16 | 4
| | | | |L| 19..16 | | | | | | |
|-----------------+-+-+-+-+---------+-+-----+-+-----+-+-----------------|
| | |
| SEGMENT BASE 15..0 | SEGMENT LIMIT 15..0 | 0
| | |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
A - ACCESSED
AVL - AVAILABLE FOR USE BY SYSTEMS PROGRAMMERS
DPL - DESCRIPTOR PRIVILEGE LEVEL
G - GRANULARITY
P - SEGMENT PRESENT

## Slide 47: 分段机制（地址转换）
80386保护模式下的地址转换
  逻辑地址到线性地址的转换
    段选择符存放在16位的段寄存器中：指向某段描述符
    段描述符为64位： nemu/include/memory/mmu/segment.h
+---------------------------------------------------+
| +-----------------------------------------------+ |
| | APPLICATIONS | |
| | +-----------------------------------+ | |
| | | CUSTOM EXTENSIONS | | |
| | | +-----------------------+ | | |
| | | | SYSTEM SERVICES | | | |
| | | | +-----------+ | | | |
| | | | | KERNEL | | | | |
|-|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|-|
| | | | | |LEVEL|LEVEL|LEVEL|LEVEL| |
| | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| | | | +-----+-----+ | | | |
| | | | | | | | |
| | | +-----------+-----------+ | | |
| | | | | | |
| | +-----------------+-----------------+ | |
| | | | |
| +-----------------------+-----------------------+ |
+------------------------+ +------------------------+
/* the 64bit segment descriptor */
typedef struct SegmentDescriptor {
uint32_t limit_15_0 : 16;
uint32_t base_15_0 : 16;
uint32_t base_23_16 : 8;
uint32_t type : 4;
uint32_t segment_type : 1;
uint32_t privilege_level : 2;
uint32_t present : 1;
uint32_t limit_19_16 : 4;
uint32_t soft_use : 1;
uint32_t operation_size : 1;
uint32_t pad0 : 1;
uint32_t granularity : 1;
uint32_t base_31_24 : 8;
} SegDesc;
特权级：访问段时对当前特权级的最低要求
rings

## Slide 48: 分段机制（地址转换）
80386保护模式下的地址转换
  逻辑地址到线性地址的转换
    段选择符存放在16位的段寄存器中：指向某段描述符
    段描述符为64位： nemu/include/memory/mmu/segment.h
只有当从数值上：
段描述符的DPL >= 段选择符的RPL
段描述符的DPL >= 进程的CPL
才有权访问该段
/* the 64bit segment descriptor */
typedef struct SegmentDescriptor {
uint32_t limit_15_0 : 16;
uint32_t base_15_0 : 16;
uint32_t base_23_16 : 8;
uint32_t type : 4;
uint32_t segment_type : 1;
uint32_t privilege_level : 2;
uint32_t present : 1;
uint32_t limit_19_16 : 4;
uint32_t soft_use : 1;
uint32_t operation_size : 1;
uint32_t pad0 : 1;
uint32_t granularity : 1;
uint32_t base_31_24 : 8;
} SegDesc;
特权级：访问段时对当前特权级的最低要求

## Slide 49: 分段机制（地址转换）
80386保护模式下的地址转换
  逻辑地址到线性地址的转换
Index:13
TI:1
RPL:2
Offset:32
Base:32
16位段选择符
32位段内偏移量
Limit:20
Present:1
Gruanularity:1
DPL:2
…
64位段描述符
段表（主存中以数组形式存在）
选择GDT或LDT
选择段表项

## Slide 50: 分段机制（地址转换）
80386保护模式下的地址转换
  逻辑地址到线性地址的转换
Index:13
TI:1
RPL:2
Offset:32
Base:32
16位段选择符
32位段内偏移量
Limit:20
Gruanularity:1
DPL:2
…
64位段描述符
段表（主存中以数组形式存在）
检查缺段
Present:1

## Slide 51: 分段机制（地址转换）
80386保护模式下的地址转换
  逻辑地址到线性地址的转换
Index:13
TI:1
RPL:2
Offset:32
Base:32
16位段选择符
32位段内偏移量
Present:1
DPL:2
…
64位段描述符
段表（主存中以数组形式存在）
Limit:20
Gruanularity:1
检查越界

## Slide 52: 分段机制（地址转换）
80386保护模式下的地址转换
  逻辑地址到线性地址的转换
Index:13
TI:1
RPL:2
Offset:32
Base:32
16位段选择符
32位段内偏移量
Limit:20
Present:1
Gruanularity:1
…
64位段描述符
段表（主存中以数组形式存在）
DPL:2
进程CPL
检查访问权限

## Slide 53: 分段机制（地址转换）
80386保护模式下的地址转换
  逻辑地址到线性地址的转换
Index:13
TI:1
RPL:2
Offset:32
16位段选择符
32位段内偏移量
Limit:20
Present:1
Gruanularity:1
DPL:2
…
64位段描述符
段表（主存中以数组形式存在）
Base:32
线性地址=Base+Offset

## Slide 54: 分段机制（地址转换）
80386保护模式下的地址转换
  逻辑地址到线性地址的转换
    如何找到GDT（LDT我们不会用到）
    GDT的首地址（线性地址）存放于GDTR寄存器中
Index:13
TI:1
RPL:2
Offset:32
16位段选择符
32位段内偏移量
TI = 0
GDT首地址（GDTR）
选中的段描述符
32位基地址
32位线性地址
全局描述符表
48位逻辑地址

## Slide 55: 分段机制（地址转换）
主存（RAM）
Index:13
TI:1
RPL:2
Offset:32
16位段选择符
32位段内偏移量
48位逻辑地址
GDT
段基址
低地址
高地址
+
线性地址（PA 3-2当物理地址用）

## Slide 56: 分段机制（地址转换）
x86的机器开机后首先进入实模式
  加载操作系统
  操作系统初始化段表
  拨动一个‘开关’，从实模式切换到保护模式（开启分段机制）
进入保护模式后
  程序给出48位逻辑地址（16位段选择符 + 32位有效地址）
  使用段选择符来查段表
  进行段级地址转换得到线性（现在就是物理）地址
    根据段选择符找到段描述符
    根据段描述符找到段基地址
    线性地址 = 段基地址 + 段内偏移量（有效地址）
    检查：缺段、地址越界、访问权限

## Slide 57: PA中对于分段机制的模拟

## Slide 58: 分段机制（开启分段机制）
在include/config.h中开启分段机制模拟
  #define IA32_SEG
  引起kernel行为变化
  引起NEMU的行为变化

## Slide 59: 分段机制（Kernel初始化段表）
#ifndef IA32_SEG
… // abandoned
#else
#define GDT_ENTRY(n) ((n) << 3)
#define MAKE_NULL_SEG_DESC \ …
#define MAKE_SEG_DESC(type,base,lim) \ …
.globl start
start:
…//something about interrupt
lgdt va_to_pa(gdtdesc) # 这里在干啥？
ljmp $GDT_ENTRY(1), $va_to_pa(start_cond) #这里在干啥？
start_cond:
# Set up the protected-mode data segment registers
movw $GDT_ENTRY(2), %ax
movw %ax, %ds # %DS = %AX
…
# Enable protection
movl %cr0, %eax # %CR0 |= PROTECT_ENABLE_BIT
orl $0x1, %eax
movl %eax, %cr0
# Set up a stack for C code.
… jmp init # never return
接下一页
kernel/start/start.S

## Slide 60: 分段机制（Kernel初始化段表）
接上一页
# GDT
.p2align 2 # force 4 byte alignment
gdt:
MAKE_NULL_SEG_DESC # empty segment
MAKE_SEG_DESC(0xA, 0x0, 0xffffffff) # code
MAKE_SEG_DESC(0x2, 0x0, 0xffffffff) # data
gdtdesc: # descriptor
.word (gdtdesc - gdt - 1) # limit = sizeof(gdt) - 1
.long va_to_pa(gdt) # address of GDT
# end of IA32_SEG
#endif
#define MAKE_SEG_DESC(type,base,lim) \ …
NEMU在什么时候，由谁指挥进入了保护模式？
扁平模式怎么体现？

## Slide 61: 分段机制（NEMU功能升级）
NEMU中开启保护模式
  CPU_state结构中添加相应寄存器
    GDTR
    CR0
    各段寄存器
      16bit visible selector
      Hidden descriptor （隐藏部分）
      I386手册5.1.4节，课本pg. 274图6.38
  init_cpu()函数中初始化CR0和GDTR寄存器
    首先工作在实地址模式下

## Slide 62: 分段机制（NEMU功能升级）
NEMU中开启保护模式
  添加lgdt指令
    查阅i386手册
    只在操作系统代码中出现

## Slide 63: 分段机制（NEMU功能升级）
NEMU中开启保护模式
  添加ljmp指令
  添加操作码为0F 20的mov指令
  添加操作码为0F 22的mov指令
    查阅i386手册
    OPERAND的读写接口准备好了相应的功能
    在指令实现中调用load_sreg()把段表的base和limit等信息装载到段寄存器隐藏部分
  load_sreg()定义在nemu/src/memory/mmu/segment.h
    读段表，装载必要信息到sreg的隐藏部分，隐藏部分结构参照guide、i386手册和课本
    作必要的检查，如present == 1, granularity == 1等

## Slide 64: 分段机制（NEMU功能升级）
ModR/M与SIB字节解码代码中有关段寄存器的处理应该能够看懂了（框架代码已经做好了）
OPERAND读写时建议对sreg部分的取值做检查，不然遇到奇怪bug不好调试
没有用框架代码写的指令，在访存时要注意正确设置opr -> sreg
  sreg的值通过operand_read()/write()传入vaddr_read()/write()
  vaddr_read()/write()根据条件进行段级地址转换
    详见下一页

## Slide 65: 分段机制（NEMU功能升级）
NEMU中开启保护模式
  修改vaddr_read()与vaddr_write()函数
uint32_t vaddr_read(vaddr_t vaddr, uint8_t sreg, size_t len) {
assert(len == 1 || len == 2 || len == 4);
#ifndef IA32_SEG
return laddr_read(vaddr, len);
#else
uint32_t laddr = vaddr;
if( /* what condition??? */ ) {
laddr = segment_translate(vaddr, sreg);
}
return laddr_read(laddr, len);
#endif
}
segment_translate()读取sreg的隐藏部分来获取base和limit，该函数和load_sreg()都定义在segment.c中
nemu/src/memory/memory.c

## Slide 66: 分段机制（勘误）
NEMU中开启保护模式
  添加操作码为8E的mov指令
    查阅i386手册
      勘误：Page 345 of 421
      - 8D /r MOV Sreg,r/m16 2/5,pm=18/19 Move r/m word to segment register
      + 8E /r MOV Sreg,r/m16 2/5,pm=18/19 Move r/m word to segment register

## Slide 67: 分段机制（勘误）

## Slide 68: 总结
Include/config.h中定义#define IA32_SEG
Kernel初始化行为改变
  初始化段表和GDTR
  打开CR0中PE位的开关
  装填各段寄存器（同时使用load_sreg()填入隐藏部分）
NEMU访存行为改变
  开机初始化CR0和GDTR，配置为实模式
  操作数地址从32物理地址变为48位逻辑地址
  vaddr_read()/write()时要根据条件判断是否进行段级地址转换
  转换得到的线性地址目前阶段作为物理地址使用

## Slide 69: 祝大家学习快乐，身心健康！
欢迎大家踊跃参加问卷调查
PA 3-2到此结束
PA 3-1截止时间
2020年12月16日24时
PA 3-2截止时间
2020年12月23日24时

## Slide 70: 特权等级为什么要涉及CPL和RPL两个东西
CPL = 11
CPL = 00
PA 4要实现的in/out指令->写磁盘
ring 3 不允许
ring 0 可以

## Slide 71: 特权等级为什么要涉及CPL和RPL两个东西
DPL = 00
CPL = 11
RPL = 11
CS的最低2位

## Slide 72: 特权等级为什么要涉及CPL和RPL两个东西
DPL = 00
CPL = 11
RPL = 11
CPL > DPL
RPL > DPL

## Slide 73: 特权等级为什么要涉及CPL和RPL两个东西
DPL = 00
CPL = 11
RPL = 11
CPL = 00
RPL = 11

## Slide 74: 特权等级为什么要涉及CPL和RPL两个东西
The RPL can be used to insure that privileged code does not access a segment on behalf of an application program unless the program itself has access privileges for that segment.
DPL = 00
CPL = 11
RPL = 11
CPL = 00
RPL = 11
CPL < DPL
RPL > DPL